Паспорт  рабочей программы учебной практики ПМ 01 Выполнение штукатурных работ

Программа учебной практики (производственного обучения) является частью профессионального модуля «Выполнение штукатурных работ » основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии  270802.10 Мастер отделочных строительных работ

Рабочая программа разработана на основании следующих документов: Федеральный государственный стандарт по профессии

270802.10 Мастер отделочных строительных работ

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования , утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2013 г. № 1199;

Разъяснения / И.М. Реморенко / по формированию примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования;

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской    Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

По профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ предусмотрена учебная практика (производственное обучение).

Учебная практика (производственное обучение) организуется с целью: формирования у обучающихся первоначальных практических

профессиональных умений в рамках модуля по основному виду

профессиональной деятельности «Выполнение штукатурных работ » и соответствующих профессиональных компетенции

освоения рабочей профессии;

обучения трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения общих и профессиональных компетенций.

Учебная практика (производственное обучение) проводится в мастерской училища под руководством мастера производственного обучения, форма проведения  по подгруппам  и  индивидуальная . Тематика	занятий для индивидуального обучения определяется на заседании методической комиссии и утверждается заместителем директора. Индивидуальное обучение проводится за счет часов учебной практики. Для обучения трудовым приемам мастером производственного обучения создается методическое сопровождение.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Выполнение штукатурных работ»

| Перечень формируемых компетенций | Наименование разделов и тем | Содержание | Объем часов | Уровень усвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. | Раздел 1. Подготовительные работы при производстве штукатурных работ | -входной контроль качества используемых материалов; -подготовка различных поверхностей под оштукатуривание; подготовка стыков разнородных поверхностей под оштукатуривание; подбор требуемых материалов для штукатурных работ в зависимости от типа поверхности; -выбор требуемого инструмента, инвентаря и оборудования для подготовки поверхности под оштукатуривание; -приготовление растворных смесей для оштукатуривания поверхности вручную и с использованием механизированного инструмента по заданному составу; -приготовление раствора из сухих растворных смесей; -установка растворных марок и маяков; создание безопасных условий труда при выполнении штукатурных работ | 18 | 1-2 |
|  | Тема 1. 1. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание. | Освоение приемов : 1.Организация рабочего места; 2.Выбор требуемого инструмента, инвентаря и оборудования для подготовки поверхности под оштукатуривание; 3.Установка лесов и подмостей; Очистка поверхности , провешивание отвесом, правилом , уровнем Изготовление драночных щитов. Крепление гидроизоляции, войлока, пергамина . | 6 |  |

|  |  | Крепление драночных щитов на стены , потолок. Контроль качества выполненных работ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1.2 Подготовка камневидных поверхностей под оштукатуривание | Отработка приемов выполнения работ : 1.Кирпичные стены- сложенные в пустошовку – очищают металлической щеткой, поливают водой , если швы заполнены полностью , то их выбирают на глубину 10мм. 2. Из гипсовых и гипсобетонных плит - очистка стальными щетками , устройство насечки, обработка стальными щетками , очистка от пыли и слабодержащихся кусков гипса , промывка водой , масла , краски , смолы удалить с поверхности 3.Бетонные поверхности – очистка, устройство насечки, очистка поверхностей от наплывов, выступов ручным и механизированным инструментом ( отбойный молоток, электрошлифовальные машины, электродрели, пескоструйным аппаратом), крепление металлической сетки Пробивка гнезд вручную и механизированным способом. Подготовка стыков, каналов , железобетонных плит , стальных балок- устройство сетчатоармированных конструкций . .oрганизация рабочего места; .выбор требуемого инструмента, инвентаря и оборудования для подготовки поверхности под оштукатуривание; 8.установка лесов и подмостей; | 12 |  |
| ПК 1.2. Производить | . Раздел 2 | 1.Приготовление раствора , определение свойств растворной | 160 | 1-2 |
| оштукатуривание | Оштукатуривание | смеси, штукатурные слои . |  |  |
| поверхностей различной | поверхностей | 2. Отработка приемов набрасывания раствора штукатурной |  |  |
| степени сложности. | различной степени | лопаткой, ковшом, соколом. |  |  |
|  | сложности | 3.Отрабoтка приемов намазывания раствора соколом, |  |  |
|  |  | лопаткой , полутерками. |  |  |
|  |  | 4. Отработка приемов разравнивания раствора полутером. |  |  |
|  |  | 5.Отрабoтка приемов затирки штукатурки терками, |  |  |
|  |  | заглаживания штукатурки гладилками. |  |  |
|  |  | 6. Оштукатуривание колонн. |  |  |

|  |  | 7.Выполнение лузгов, усенков и фасок. 8.Выполнение простой штукатурки. 9.Выполнение улучшенной штукатурки - провешивание 10. Устройство маяков и марок 11 Выполнение высококачественной штукатурки Железнение штукатурки Оштукатуривание поверхностей по проволочным сеткам. 14.Механизированное выполнение штукатурных работ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. | Раздел 3 Отделка оштукатуренных поверхностей | 1.Ручная затирка отделочного слоя. 2. Отделка рустов между плитами перекрытий 3.Оконные и дверные проемы и их заполнение. 4.Оштукатуривание внутренних откосов. 5.Оштукатуривание заглушин. 6.. Выполнение падуг и вытягивание тяг. Облицовка стен гипсокартонными листами. Нанесение декоративных штукатурок на гипсовой и цементной основе. | 48 | 1-2 |
| ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей | Раздел 4 Ремонт оштукатуренных поверхностей | 1.Пoдгoтoвка различных поверхностей к ремонту. 2. Ремонт оштукатуренных поверхностей обычной штукатуркой (замазывание и затирка трещин, заделывание очищенных пятен и т. д.), ремонт внутри помещений . 2. Ремонт фасадов. 3.Ремонт поверхностей , отделанных обшивочными листами 4. Ремонт швов между плитами и панелями, между листами сухой штукатурки | 66 | 1-2 |
|  |  | всего | 292 |  |

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Завражин, Н.Н.Отделочные работы[Текст]: учеб. пособие для нач. проф. образования /Н.Н.Завражин.- 3-е изд., стер. –М.: 2008.-320 с.-ISBN 978-5- 7695-5536-7.

- Ольхина, Е.А.Справочник по отделочным строительным работам [Текст]:/Е.А. Ольхина, С.А.Козина, Л. Н.Кузнецова – М.:2009.-416с.- ISBN 978-5-7695-4312-4264-0.

Дополнительные источники:

- .Петрова, И.П. Общая технология отделочных строительных работ[Текст]: учеб. пособие для нач. проф. образования /И.П.Петрова.- 3-е изд., стер. – М.: 2008.- 192 с. ISBN 5-7695-2225-9.

- .Пузанкова, В.Ф. Материалы для штукатурных и облицовочных работ: теоретические основы профессиональной деятельности [Текст] : учеб. пособие/ В.Ф.Пузанкова.- М.: 2005.-174 с.- ISBN 5- 94908-151-Х.

- .Борилов, А.В. Организация и технология отделочных работ: практические основы профессиональной деятельности [Текст]: учеб. пособие / А.В.Борилов, О.В.Воловикова, С.А.Дмитриенко, Г.Д.Ожерельева, Г.В.Ткачѐва, Г.В.Шульц-М.: 2005.-176 с.- ISBN 5-94908-105-6.

- Ивлиев, А.А.Отделочные строительные работы [Текст]: /А.А.Ивлиев, А.А.Кальгин, О.М.Скок.- 2-е изд.,стереотип.-М.: 1999.-488 с.- ISBN-5-7695- 0423-4.

- Смирнов, В.А.Материаловедение для отделочных строительных работ [Текст]: / В.А.Смирнов, Б.А.Ефимов, О.В.Кульков и др.-2-е изд.,стер. – М.: 2003.-288с.- ISBN 5-7695-1561-9.

- Куликов О.Н.Охрана труда в строительстве [Текст]: учебник для нач. проф. образования/О.Н.Куликов, Е.И.Ролин.-6-е изд.,стер. – М.: 2008.-352с.- ISBN 978-5-7695-6087-3.

Интернет ресурсы:

www. ru KHAUF (Сайт содержит информацию по технологии отделочных работ);

www.domostroy.org/.../krovelnyie-rabotyi.-spra. ord| Fayloy-y -arhiv(Сайт содержит электронный Справочник строителя);

Мастерские:  штукатурная мастерская .

Полигоны: полигон для механизированного нанесения штукатурных растворов .

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет Технические средства обучения:

компьютер, мультимедийная установка.

Оборудование штукатурной мастерской и рабочих мест мастерской: доска, учебная литература, образцы строительных материалов (заполнители,